# ПРОЕКТ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И  ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СЕТЕВОМУ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ В 2011 – 2012 ГОДАХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

# I. Общие положения

Настоящим документом определен состав защищенной информационно-телекоммуникационной сети в сфере здравоохранения для регионального уровня единой информационной системы в сфере здравоохранения (далее – Система), а также функциональные и технические требования к ним, обязательные для создания в 2011 – 2012 годах (далее – требования).

Документ подготовлен во исполнение решения заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 22 декабря 2010 г. (утверждено 30 декабря 2010 г. № А4-18040) по вопросу о порядке реализации региональных программ модернизации здравоохранения в части внедрения информационных технологий.

Настоящие требования предназначены для использования органами исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации при оснащении сетевым телекоммуникационным оборудованием учреждений системы здравоохранения регионального уровня Системы в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения.

# II. ТИПИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По отношению к сети и сетевым сервисам настоящий документ использует следующую типизацию учреждений здравоохранения (далее – ЛПУ):

| Тип | Региональный мед. Центр | Количество АРМ/Комментарии |
| --- | --- | --- |
| №1 | Центр обработки данных |  |
| №2 | ЛПУ – крупный стационар | более 150 |
| №3 | ЛПУ – стационар | От 51 до 150 |
| №4 | ЛПУ, ФОМС и другие учреждения уровня субъекта Федерации | От 6 до 50 |
| №5 | Малое ЛПУ, аптека | От 2 до 5 |
| №6 | Одиночное рабочее место, подключаемое через интернет | Модем предоставляется оператором услуг |
| №7 | Одиночное рабочее место, подключаемое через интернет | Тип подключения к оператору услуг ADSL |

# III. РЕКОМЕНДАЦИИ по пропускной способности каналов связи

Каждое учреждение здравоохранения должно быть обеспечено постоянным основным и резервным каналом связи с отраслевой сетью в сфере здравоохранения  и медицины. Резервные каналы связи должны быть реализованы физически независимо от основных каналов.

Пропускную способность основного канала связи до учреждения необходимо рассчитывать исходя из величин, указанных в таблице 1 (в скобках во втором столбце таблицы 1 указаны значения пропускной способности на период 2015 - 2020  годов).

Таблица 1.Требования к минимальной пропускной способности основных каналов связи

| Тип учреждения | Минимальная пропускная способность канала | Максимально допустимая среднечасовая утилизация канала |
| --- | --- | --- |
| 1. Центр обработки данных | 32 (128) Mbps | 60% |
| 2. ЛПУ – крупный стационар | 10 (32) Mbps | 60% |
| 3. ЛПУ – стационар | 2(10) Mbps | 50% |
| 4. ЛПУ, ФОМС и др. | 2(10) Mbps | 30% |
| 5. Малое ЛПУ, аптека | 512Kbps (1Mbps) | 20% |
| 6.-7. Одиночное место | 128(512) Kbps | 10% |

Пропускная способность резервного канала связи должна составлять не менее 50% от пропускной способности основного канала.

# IV. Рекомендации по расчету состава и количества коммутаторов в ЛПУ

Проект ЛВС должен обеспечивать ее функционирование в течение 5 лет без значительной модернизации.

Типизация предыдущего раздела не полностью учитывает индивидуальные особенности ЛПУ типов 2-5, в частности, количество и этажность зданий. При проектировании локальных вычислительных сетей (далее – ЛВС) в этих учреждениях необходимо удовлетворять указанным далее требованиям.

Сегментом ЛВС считается часть ЛВС, охватываемую одной коммутационной стойкой.

ЛВС и комплект коммутаторов в ЛПУ должен удовлетворять следующим требованиям:

- Один сегмент ЛВС должен находиться в одном здании, не должен располагаться более, чем на двух этажах; длина кабеля от коммутационной стойки до любой розетки ЛВС не должна превосходить 100м.

- Общее количество портов в сегменте должно на 30% или более превосходить количество подключаемых устройств на момент проектирования.

- Если сеть обладает более чем одним сегментом, то она должна быть двухуровневой: содержать коммутаторы уровня распределения и коммутаторы уровня доступа. Для обеспечения отказоустойчивости каждый коммутатор доступа должен подключаться к двум независимым коммутаторам распределения. Коммутаторы доступа должны быть соединены с коммутаторами распределения посредством оптических каналов связи пропускной способностью не менее 1Gbps каждый.

Допустимо совмещение функций коммутатора распределения и коммутатора доступа в одном устройстве. Допустимо также совмещение функций коммутатора распределения и функций WAN-маршрутизатора в одном устройстве.

- В каждой коммутационной стойке должно быть размещено не менее двух коммутаторов.

Для АРМ, обеспечивающих исключительно функции, некритичные для производственных процессов, (общий документооборот, финансовый, материальный и кадровый учет), допускается следующее ослабление требований 1) -4):

1а)  Допускается размещение некритичных АРМ на удалении более двух этажей от коммутатора;

3а) Коммутаторы доступа сегментов сети, содержащих только некритичные АРМ, могут соединяться с коммутаторами распределения по витой паре.

4а) Коммутаторы доступа сегментов сети, содержащих только некритичные АРМ, могут размещаться по одному в стойке, если учреждение обладает резервным коммутатором.

# V. Рекомендации по обеспечению резервного электроснабжения

Для типов учреждений 1) и 2), все сетевое оборудование должно быть обеспечено источниками резервного электроснабжения, позволяющими ЛВС учреждения полностью функционировать в течение 48 часов в отсутствие основного электроснабжения.

# VI. ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к СЕТЕВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

## Тип 1. Центр обработки данных

Требования к сетевому оборудованию ЦОД существенно зависят от количества серверов в ЦОД и объемов трафика между ЦОД и другими учреждениями здравоохранения. Эти характеристики в свою очередь, зависят от размеров региона. Поэтому в настоящих рекомендациях требования к сетевому оборудованию ЦОД представлены в трех вариантах, а именно, для ЦОД следующих размеров:

| Тип | Региональный мед. Центр | Количество АРМ/Комментарии |
| --- | --- | --- |
| №1а | Центр обработки данных | малого размера: до 150 портов |
| №1б | Центр обработки данных | среднего размера: 150-600 портов |
| №1б | Центр обработки данных | крупного размера: более 600 портов |

Кроме того, рекомендации разделены для ЦОД-ов с преобладанием высокоскоростных оптических портов (при преобладании в ЦОД blade-серверов и серверов архитектуры RISC), и с преобладанием портов на витой паре (при преобладании в ЦОД обычных малых серверов на платформе X86).

При реализации данных рекомендаций допускается аренда WAN-маршрутизатора у оператора связи, предоставляющего услуги связи, без приобретения в собственность учреждения здравоохранения данного оборудования.

### Тип 1а. Центр обработки данных малого размера

#### Требования к WAN-маршрутизатору

Для обеспечения отказоустойчивости маршрутизаторов должно быть два.

| Тип – аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Модульная конструкция, количество слотов под интерфейсные модули | Не менее 4 |
| Количество портов Ethernet 10/100/1000 | Не менее 16 |
| Поддержка не менее трех WAN модулей - E1, Serial, ADSL, G.SHDSL, SFP | Соответствие |
| Поддержка инкапсуляций MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), HDLC | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта; | не ниже – 120 тысяч пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 1 Гбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 4 000 |
| Количество одновременных сессий | Не ниже 5 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения; | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 200 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 20 |
| Количество политик безопаности | Не менее 4000 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 500 | Соответствие |
| Поддержка DHCP сервера | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу; | Соответствие |
| Поддержка NAT-PT для IPv6 | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети); | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное; | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного; | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Поддержка MPLS: L2VPN (VPLS), L3 VPN | Соответствие |
| Наличие консольного порта; | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19". | Соответствие |

#### Требования к коммутатору Top of Rack (TOR) – тип 1 (10/100/1000BaseT доступ серверов)

Для обеспечения отказоустойчивости коммутаторов должно быть два.

| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | Не менее 24 или 48 |
| --- | --- |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4 | Соответствие |
| Наличие выделенного порта управления тип Ethernet | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, с балансировкой нагрузки и «горячей заменой» | Соответствие |
| Поддержка резервных вентиляторов охлаждения – горячей замены | Соответствие |
| Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 16 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков контроля доступа) | Не менее 6 000 |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов RIP v1/v2, OSPF, HSRP или VRRP, RADIUS или TACACS | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Возможность установки сменных оптических модулей с поддержкой технологии 10 Gigabit Ethernet | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | Не менее 16 000 |
| Количество IPv6 Unicast маршрутов | Не менее 2 000 |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивой технологии стекирования коммутаторов, поддержка до 5 коммутаторов в одном стеке, производительность шины стекирования не менее 120 Гбит/с | Соответствие |
| Производительность коммутатора | Не менее 88 Гбит/с для 24 портовой модели Не менее 88 Гбит/с для 48 портовой модели |
| Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 65 для 24 портовой модели Не менее 101 для 48 портовой модели |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к коммутатору Top of Rack (TOR) – тип 2 (С преобладанием 10Гбит/с доступа серверов)

Для обеспечения отказоустойчивости коммутаторов должно быть два.

| Количество портов 10 Gigabit Ethernet | Не менее 48 |
| --- | --- |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 28 | Соответствие |
| Наличие выделенного порта управления тип Ethernet | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, с балансировкой нагрузки и «горячей заменой» | Соответствие |
| Поддержка резервных вентиляторов охлаждения – горячей замены | Соответствие |
| Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 20 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) | Не менее 1 500 |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 4000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов RIP v1/v2, OSPF, HSRP или VRRP, RADIUS или TACACS | Соответствие |
| Поддержка маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | Не менее 10 000 |
| Количество IPv6 Unicast маршрутов | Не менее 1 000 |
| Поддержка не менее 8 аппаратных очередей на 10 гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивой технологии стекирования коммутаторов, поддержка до 5 коммутаторов в одном стеке, производительность шины стекирования не менее 120 Гбит/с | Соответствие |
| Производительность коммутатора | Не менее 960 Гбит/с |
| Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 714 |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к программно-аппаратному комплексу обеспечения безопасности информации и управления событиями (SIEM), а также системе определения аномалий сетевого поведения (NBAD)

Комплекс предназначен для сбора журналов событий с любого сетевого оборудования и серверов, а также сбора информации по сетевому трафику с сетевых устройств. За счет встроенных эвристических методов анализа полученной информации позволяет выявлять атаки на любом уровне сети, и предоставлять администратору целостную картину происходящего на сети с точки зрения обеспечения безопасности.

Основные функции:

  - Управление Логами - Обеспечивает сбор на долгосрочной основе, архивацию, поиск и отчетность записей журнала событий, информации потоков и данных приложений

  - Безопасность Информации и Управление Событиями (SIEM) - Централизация мониторинга гетерогенных событий, корреляция и управление

  - Определение Аномалий Сетевого Поведения (NBAD) -Обнаружение аномалий в сетевой активности с использованием данных о сетевых потоках и приложениях.

  - Защита от атак типа DoS/DDoS.

| Тип – программно аппаратный комплекс | Соответствие |
| --- | --- |
| Поддержка не менее 250 событий в секунду и 7 000 потоков трафика в минуту | Соответствие |
| Возможность наращивания системы до поддержки 500 событий в секунду 15 000 потоков трафика в минуту | Соответствие |
| Поддержка территориально распределенной архитектуры | Соответствие |
| Поддержка функциональности: Процессор событий/потоков | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивого режима по типа активный/пассивный | Соответствие |
| Защита событий и потоков с использованием алгоритмов SHA-256 | Соответствие |
| Возможность создания корреляционных правил для определения определенного регулярного события или потока и последующего реагирования | Соответствие |
| Менеджер управления событиями и возможность по расследованию аномальностей, состояния, целей и злоумышленников в сети. | Соответствие |
| Возможность по привязке нормализированного или необработанного события к высоко уровневой или низко уровневой категории | Соответствие |
| Поддержка хранения событий/потоков для исторического анализа. | Соответствие |
| Поддержка API для интеграции с третьими системами для организации процессов реагирования на атаки | Соответствие |
| Поддержка приложений: MS SQL, MS IIS, MS AD, MS Exchange Поддержка Операционных Систем: Microsoft, , Linux RedHat | Соответствие |
| Поддержка NetFlow, JFlow, SFlow | Соответствие |
| Поддержка ведущих производителей сетевого оборудования: Juniper Networks, Cisco Systems, Checkpoint, ISS, McAffee | Соответствие |
| Поддержка записей журнала операционных систем/Узлов на базе Microsoft, Unix и Linux | Соответствие |
| Поддержка журналов безопасности межсетевых экранов, IDS, IPS, VPNов, сканеров уязвимостей, антивирусных шлюзов, Персональных Антивирусов, и UTM устройств | Соответствие |
| Поддержка не менее 200 шаблонов отчетности | Соответствие |
| Резервирование жестких дисков по схеме RAID 5, емкость системы не менее 500 Гбайт | Соответствие |
| Резервирование ИП горячей замены | Соответствие |
| Резервирование системы охлаждения | Соответствие |
| Наличие консольного порта для управления, USB | Соответствие |
| Количество портов 10/100/1000BaseT | Не менее 4 |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к системе управления оборудованием.

| Тип – программно аппаратный комплекс | Соответствие |
| --- | --- |
| Резервного источника питания с балансировкой нагрузки | Соответствие |
| Количество поддерживаемых устройств не менее 10 | Соответствие |
| Система управления должна базироваться на архитектуре SOA (Service-oriented architecture) | Соответствие |
| Поддержка WEB 2.0 технологий, и клиент серверной архитектуры | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивого режима по типа активный/активный (матрица приложений) | Соответствие |
| Возможность поддержки автоматической настройки MPLS ресурсов | Соответствие |
| Возможность поддержки настройки QoS профайлера и планировшика | Соответствие |
| Поддержка автоматического определения сбоев и сбор диагностических данных с телекоммуникационного оборудования | Соответствие |
| Автоматизированное управление инцидентами и модуль инвентарного управления | Соответствие |
| Проактивная система уведомления о багах оборудования, поддержка сканирования сетевых устройств на предмет известных багов производителя | Соответствие |
| Поддержка быстрого развертывания коммутаторов для кампуса или центра обработки данных, элемент менеджер для индивидуального управления устройством, управление на уровне портов коммутатора | Соответствие |
| Блочная настройка устройств на базе шаблонов | Соответствие |
| Поддержка видимости миграции виртуальных машин внутри центра обработки данных | Соответствие |
| Поддержка настройки политик безопасности на маршрутизаторах | Соответствие |
| Управление файлами конфигураций устройств – сохранение и восстановление; поддержка шаблонов | Соответствие |
| Обеспечение централизованного управления коммутаторами и межсетевыми экранами; | Соответствие |
| Поддержка ролей администраторов; | Соответствие |
| Резервирование ИП горячей замены | Соответствие |
| Резервирование жестких дисков по схеме RAID 5 – горячей замены жестких дисков | Соответствие |
| Наличие консольного порта для управления, USB | Соответствие |
| Количество портов 10/100/1000BaseT | Не менее 4 |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

### Тип 1б. Центр обработки данных среднего размера

#### Требования к WAN-маршрутизатору

Для обеспечения отказоустойчивости маршрутизаторов должно быть два.

| Тип – аппаратный межсетевой экран; | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная конструкция, количество слотов под интерфейсные модули | Не менее 6 |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка WAN модулей - E1 | Соответствие |
| Поддержка инкапсуляций MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), HDLC | Соответствие |
| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000; | Не менее 28 |
| Возможность по увеличению количества портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 до 50 | Соответствие |
| Возможность установки модулей 10GbE SFP+ / 10G Base-T | Соответствие |
| Возможность установки не менее 6 оптических портов Gigabit Ethernet | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта; | не ниже – 900 тыс. пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 7 Гбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 30 000 |
| Количество одновременных сессий; | Не ниже 512 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения; | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 900 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Мониторинг и отладка IDP | Соответствие |
| Создание собственных сигнатур | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 100 |
| Количество политик безопаности | Не менее 6 000 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 4000 | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу; | Соответствие |
| Поддержка двойного стека протоколов IPv4/IPv6 на межсетевом экране, NAT-PT | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети); | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное; | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного; | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания с балансировкой нагрузки; | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Поддержка MPLS: L2VPN (VPLS), L3 VPN, LDP, RSVP | Соответствие |
| Наличие консольного порта; и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19". | Соответствие |

#### Требования к коммутатору Top of Rack (TOR) – тип 1 (10/100/1000BaseT доступ серверов)

Для обеспечения отказоустойчивости коммутаторов должно быть два.

| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | Не менее 24 или 48 |
| --- | --- |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4 | Соответствие |
| Наличие выделенного порта управления тип Ethernet | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, с балансировкой нагрузки и «горячей заменой» | Соответствие |
| Поддержка резервных вентиляторов охлаждения – горячей замены | Соответствие |
| Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 16 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) | Не менее 6 000 |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов RIP v1/v2, OSPF, HSRP или VRRP, RADIUS или TACACS | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Количество оптических портов 10 Gigabit Ethernet c параметрами 850нм для передачи до 300м используя мультимодовое волокно (MMF) | Не менее 2-х |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | Не менее 16 000 |
| Количество IPv6 Unicast маршрутов | Не менее 2 000 |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивой технологии стекирования коммутаторов, поддержка до 10 коммутаторов в одном стеке, производительность шины стекирования не менее 120 Гбит/с | Соответствие |
| Производительность коммутатора | Не менее 88 Гбит/с для 24 портовой модели Не менее 88 Гбит/с для 48 портовой модели |
| Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 65 для 24 портовой модели Не менее 101 для 48 портовой модели |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к коммутатору Top of Rack (TOR) – тип 2 (С преобладанием 10Гбит/с доступа серверов)

Для обеспечения отказоустойчивости коммутаторов должно быть два.

| Количество оптических портов 10 Gigabit Ethernet | Не менее 48 |
| --- | --- |
| Возможность установки не менее 60 оптических портов 10 Gigabit Ethernet | Соответсвие |
| Возможность установки не менее 18 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | Соответсвие |
| Возможность установки не менее 36 оптических портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | Соответсвие |
| Возможность установки не менее 12 портов 2/4/8Гбит FC | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Резервный ИП с балансировкой нагрузки | Соответствие |
| Охлаждение по типу спереди назад | Соответствие |
| Возможность использование TOR коммутатора в качестве линейной карты коммутируемой матрицы на полной скорости всех интерфейсов | Соответствие |
| Количество МАС адресов не менее 96 000 | Соответствие |
| Количество VLAN (IEEE802.1Q) не менее 4095 | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Количество групп агрегации каналов не менее 48, количество каналов в группе не менее 8 | Соответствие |
| Количество листов контроля доступа (ACL) не менее 1500 | Соответствие |
| Количество Unicast маршрутов не менее 12 000 | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE802.1AB, IEEE802.1p/DSCP | Соответствие |
| Поддержка не менее 8 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка зеркалирование трафика не менее 4 портов назначения, количество сессий зеркалирования не менее 4 | Соответствие |
| Поддержка статических маршрутов | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка RADIUS или TACACS+, SSH v1,v2 | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Qbb, IEEE802.1Qaz | Соответствие |
| Поддержка функциональности FCoE коммутатора и FCoE шлюз | Соответствие |
| Поддержка Fibre Channel стандартов, FC скорости порта 2, 4, 8 Гбит/с, типы порта N_Port, VF_Port, FC 3 класс обслуживания, FC-BB-5, FC-BB-E, FIP snooping | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к коммутатору распределения

| Количество портов 10 Gigabit Ethernet | Не менее 48 |
| --- | --- |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 20 | Соответствие |
| Наличие выделенного порта управления тип Ethernet | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, с балансировкой нагрузки и «горячей заменой» | Соответствие |
| Поддержка резервных вентиляторов охлаждения – горячей замены | Соответствие |
| Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 20 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (списков контроля доступа) | Не менее 1 500 |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 4000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов RIP v1/v2, OSPF, HSRP или VRRP, RADIUS или TACACS | Соответствие |
| Поддержка маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | Не менее 10 000 |
| Количество IPv6 Unicast маршрутов | Не менее 1 000 |
| Поддержка не менее 8 аппаратных очередей на 10 гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивой технологии стекирования коммутаторов, поддержка до 2 коммутаторов в одном стеке, производительность шины стекирования не менее 120 Гбит/с | Соответствие |
| Производительность коммутатора | Не менее 960 Гбит/с |
| Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 714 |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к программно-аппаратному комплексу обеспечения безопасности информации и управления событиями (SIEM), а также системе определения аномалий сетевого поведения (NBAD)

Назначение и функции комплекса аналогичны описанным в разделе 1.1.1.4.

| Тип – программно аппаратный комплекс | Соответствие |
| --- | --- |
| Поддержка не менее 1250 событий в секунду и 25 000 потоков трафика | Соответствие |
| Возможность наращивания системы до поддержки 2500 событий в секунду 50 000 потоков трафика | Соответствие |
| Поддержка территориально распределенной архитектуры | Соответствие |
| Поддержка функциональности: Процессор событий/потоков | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивого режима по типа активный/пассивный | Соответствие |
| Защита событий и потоков с использованием алгоритмов SHA-256 | Соответствие |
| Возможность создания корреляционных правил для определения определенного регулярного события или потока и последующего реагирования | Соответствие |
| Менеджер управления событиями и возможность по расследованию аномальностей, состояния, целей и злоумышленников в сети. | Соответствие |
| Возможность по привязке нормализированного или необработанного события к высоко уровневой или низко уровневой категории | Соответствие |
| Поддержка хранения событий/потоков для исторического анализа. | Соответствие |
| Поддержка API для интеграции с третьими системами для организации процессов реагирования на атаки | Соответствие |
| Поддержка приложений: MS SQL, MS IIS, MS AD, MS Exchange Поддержка Операционных Систем: Microsoft, , Linux RedHat | Соответствие |
| Поддержка NetFlow, JFlow, SFlow | Соответствие |
| Поддержка ведущих производителей сетевого оборудования: Juniper Networks, Cisco Systems, Checkpoint, ISS, McAffee | Соответствие |
| Поддержка записей журнала операционных систем/Узлов на базе Microsoft, Unix и Linux | Соответствие |
| Поддержка Журналов Безопасности Межсетевых Экранов, IDS, IPS, VPNов, Сканеров уязвимостей, Антивирусных Шлюзов, Персональных Антивирусов, и UTM устройств | Соответствие |
| Поддержка не менее 200 шаблонов отчетности | Соответствие |
| Резервирование жестких дисков по схеме RAID 5, емкость системы не менее 600 Гбайт | Соответствие |
| Резервирование ИП горячей замены | Соответствие |
| Резервирование системы охлаждения | Соответствие |
| Наличие консольного порта для управления, USB | Соответствие |
| Количество портов 10/100/1000BaseT | Не менее 4 |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к системе управления оборудованием.

| Тип – программно аппаратный комплекс | Соответствие |
| --- | --- |
| Резервного источника питания с балансировкой нагрузки | Соответствие |
| Количество поддерживаемых устройств не менее 20 | Соответствие |
| Система управления должна базироваться на архитектуре SOA (Service-oriented architecture) | Соответствие |
| Поддержка WEB 2.0 технологий, и клиент серверной архитектуры | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивого режима по типа активный/активный (матрица приложений) | Соответствие |
| Поддержка Автоматической настройки MPLS ресурсов | Соответствие |
| Поддержка настройки QoS профайлера и планировшика | Соответствие |
| Поддержка автоматического определения сбоев и сбор диагностических данных с телекоммуникационного оборудования | Соответствие |
| Автоматизированное управление инцидентами и модуль инвентарного управления | Соответствие |
| Проактивная система уведомления о багах оборудования, поддержка сканирования сетевых устройств на предмет известных багов производителя | Соответствие |
| Поддержка быстрого развертывания коммутаторов для кампуса или центра обработки данных, элемент менеджер для индивидуального управления устройством, управление на уровне портов коммутатора | Соответствие |
| Блочная настройка устройств на базе шаблонов | Соответствие |
| Поддержка видимости миграции виртуальных машин внутри центра обработки данных | Соответствие |
| Поддержка настройки политик безопасности на маршрутизаторах | Соответствие |
| Управление файлами конфигураций устройств – сохранение и восстановление; поддержка шаблонов | Соответствие |
| Обеспечение централизованного управления коммутаторами и межсетевыми экранами; | Соответствие |
| Поддержка Ролей Администраторов; | Соответствие |
| В состав системы управления должен входит пакет разработчика (SDK) для оптимизации и доработки системы управления под нужды Минздравсоцразвития России | Соответствие |
| Резервирование ИП горячей замены | Соответствие |
| Резервирование жестких дисков по схеме RAID 5 – горячей замены жестких дисков | Соответствие |
| Наличие консольного порта для управления, USB | Соответствие |
| Количество портов 10/100/1000BaseT | Не менее 4 |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

### Тип 1в. Центр обработки данных крупного размера

#### Требования к WAN-маршрутизатору

Для обеспечения отказоустойчивости маршрутизаторов должно быть два.

| Тип – модульный маршрутизатор | Соответствие |
| --- | --- |
| Производительность шины | Не менее 70 Гбит/с |
| Производительность обработки пакетов | Не менее 55 Mpps |
| Резервирование ИП с балансировкой нагрузки | Соответствие |
| Количество слотов под I/O карты не менее 3-х | Соответствие |
| Модульное программное обеспечение | Соответствие |
| Количество портов стандарта 10 Гигабит Ethernet | 4 |
| Возможность поддержки не менее 8 портов 10 Гигабит Ethernet | Соответствие |
| Возможность поддержки не менее 40 портов 10/100/1000BaseT | Соответствие |
| Возможность поддержки не менее 40 оптических портов SFP гигабит Ethernet | Соответствие |
| Устройство должно поддерживать не менее 4M маршрутов в таблице маршрутизации. | Соответствие |
| Поддержка MPLS, VPLS, L2/L3 VPN | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, ECMP, IS-IS, VRRP, BFD (Bidirectional Forwarding Detection) | Соответствие |
| Поддержка функциональности Source и Policy based Routing | Соответствие |
| QoS (IP/MPLS CoS, WRED, policing и очередь с абсолютной приоритизацией) должны поддерживаться на всех физических и логических интерфейсах, поддержка DSCP, IEEE802.1p | Соответствие |
| Поддержка иерархического QoS | Соответствие |
| Количество логических интерфейсов | Соответствие |
| Количество широковещательных доменов не менее 4 000 | Соответствие |
| Количество VPLS instance не менее 4 000 | Соответствие |
| Количество ACL не менее 64 000 | Соответствие |
| Количество L3 VPN не менее 2 000 | Соответствие |
| Количество МАС адресов не менее 256 000 (адресов источника и назначения | Соответствие |
| Количество логических интерфейсов не менее 16 000 | Соответствие |
| Поддержка IEEE802.1D, IEEE802.1s, PVST+, IEEE802.1w | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v2c, v3 | Соответствие |
| Должен быть графический интерфейс, показывающий статус всех компонентов устройств | Соответствие |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» и «Виртуальных Коммутаторов» | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v2,v3), IGMP snopping, PIM SM, PIM SSM | Соответствие |
| Поддержка агрегации каналов (IEEE802.3ad LACP) для каналов 1Гбит Ethernet или 10 Гбит Ethernet | Не менее 16 каналов в одной группе |
| Поддержка фильтрации на базе VLAN | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 32 000 | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное; | Соответствие |
| Фильтрация на базе МАС источника/назначения, Ether-type, 802.1p, VLAN ID | Соответствие |
| Аппаратная поддержка IPv6 | Соответствие |
| Наличие консольного порта; и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19". | Соответствие |

#### Требования к межсетевому экрану тип 1 (Суммарная производительность WAN каналов до 30Гбит/с)

Для обеспечения отказоустойчивости межсетевых экранов должно быть два.

| Тип - аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Производительность межсетевого экранирования с контролем состояния сессий на больших пакетах (1500 байт) | 10 Гбит/с |
| Возможность гибкого наращивания производительности межсетевого экранирования до 30 Гбит/с без замены шасси и модулей коммутации/маршрутизации | Соответствие |
| Модульная конструкция, количество слотов под I/O карты не менее 5 | Соответствие |
| Количество портов 10Гбит Ethernet | Не менее 2 |
| Количество интерфейсов 10/100/1000 Ethernet | Не менее 8 |
| Поддержка оптических интерфейсов Гигабит Ethernet | Не менее 4 |
| Производительность в MPPS | Не ниже 3.5 MPPS |
| Количество соединений в секунду | Не ниже 180 000 |
| Максимальное количество одновременных сессий | Не ниже 2 Млн. |
| Поддержка функциональности «Предотвращение вторжений» (IPS) | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 5 Гбит/с |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Механизмы блокирование атак: сброс соединения, закрытие соединения, запись в журнал сессий пакета, уведомление по электронной почте | Соответствие |
| Защита от «Червей» | Соответствие |
| Защита от «Троянов» | Соответствие |
| Защита от Spyware/Adware/keylogger | Соответствие |
| Защита от профилированных атак с зараженных систем | Соответствие |
| Защита от сканирований сети | Соответствие |
| Создание собственных сигнатур | Соответствие |
| Редактирование контекстов (не менее 500) | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Отчетность по Атакам | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка NAT, NAP, симметричный NAT | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное - пассивное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, ECMP, RPF (Reserve path forwarding) | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, и процессорных модулей | Соответствие |
| Поддержка функциональности Source и Policy based Routing | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEE802.1Q (VLAN); IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Количество VLAN | Не менее 4000 |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 200 |
| Поддержка Виртуальных маршрутизаторов | Не менее 250 |
| Поддержка PKI (PKCS7/10) | Соответствие |
| Наличие консольного порта | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное; | Соответствие |
| Модульное программное обеспечение | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Наличие консольного порта; и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19". | Соответствие |

#### Требования к межсетевому экрану тип 2 (Суммарная производительность WAN каналов превышает 30Гбит/с)

Для обеспечения отказоустойчивости межсетевых экранов должно быть два.

| Тип - аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Производительность межсетевого экранирования с контролем состояния сессий на больших пакетах (1500 байт) | Не менее 30 Гбит/с |
| Возможность гибкого наращивания производительности межсетевого экранирования до 100 Гбит/с без замены шасси и модулей коммутации/маршрутизации | Соответствие |
| Модульная конструкция, количество слотов под I/O карты не менее 8 | Соответствие |
| Количество портов 10Гбит Ethernet | Не менее 5 |
| Поддержка интерфейсов 10/100/1000 Ethernet | Соответствие |
| Поддержка оптических интерфейсов Гигабит Ethernet | Соответствие |
| Производительность в MPPS | Не ниже 3 MPPS |
| Количество соединений в секунду | Не ниже 150 000 |
| Максимальное количество одновременных сессий | Не ниже 3 Млн. |
| Поддержка функциональности «Предотвращение вторжений» (IPS) | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 5 Гбит/с |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Механизмы блокирование атак: сброс соединения, закрытие соединения, запись в журнал сессий пакета, уведомление по электронной почте | Соответствие |
| Защита от «Червей» | Соответствие |
| Защита от «Троянов» | Соответствие |
| Защита от Spyware/Adware/keylogger | Соответствие |
| Защита от профилированных атак с зараженных систем | Соответствие |
| Защита от сканирований сети | Соответствие |
| Создание собственных сигнатур | Соответствие |
| Редактирование контекстов (не менее 500) | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Отчетность по Атакам | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка NAT, NAP, симметричный NAT | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное - пассивное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, ECMP, RPF (Reserve path forwarding) | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, и процессорных модулей | Соответствие |
| Поддержка функциональности Source и Policy based Routing | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEE802.1Q (VLAN); IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Количество VLAN | Не менее 4000 |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 200 |
| Поддержка Виртуальных маршрутизаторов | Не менее 400 |
| Поддержка PKI (PKCS7/10) | Соответствие |
| Наличие консольного порта | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное; | Соответствие |
| Модульное программное обеспечение | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Наличие консольного порта; и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19". | Соответствие |

#### Требования к коммутатору Top of Rack (TOR) – тип 1 (10/100/1000BaseT доступ серверов)

Для обеспечения отказоустойчивости коммутаторов должно быть два.

| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | Не менее 24 или 48 |
| --- | --- |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4 | Соответствие |
| Наличие выделенного порта управления тип Ethernet | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, с балансировкой нагрузки и «горячей заменой» | Соответствие |
| Поддержка резервных вентиляторов охлаждения – горячей замены | Соответствие |
| Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 16 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) | Не менее 6 000 |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов RIP v1/v2, OSPF, HSRP или VRRP, RADIUS или TACACS | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Количество оптических портов 10 Gigabit Ethernet c параметрами 850нм для передачи до 300м используя мультимодовое волокно (MMF) | Не менее 2-х |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | Не менее 16 000 |
| Количество IPv6 Unicast маршрутов | Не менее 2 000 |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивой технологии стекирования коммутаторов, поддержка до 10 коммутаторов в одном стеке, производительность шины стекирования не менее 120 Гбит/с | Соответствие |
| Производительность коммутатора | Не менее 88 Гбит/с для 24 портовой модели Не менее 88 Гбит/с для 48 портовой модели |
| Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 65 для 24 портовой модели Не менее 101 для 48 портовой модели |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к коммутатору Top of Rack (TOR) – тип 2 (С преобладанием 10Гбит/с доступа серверов)

Для обеспечения отказоустойчивости коммутаторов должно быть два.

| Количество оптических портов 10 Gigabit Ethernet | Не менее 48 |
| --- | --- |
| Возможность установки не менее 60 оптических портов 10 Gigabit Ethernet | Соответсвие |
| Возможность установки не менее 18 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | Соответсвие |
| Возможность установки не менее 36 оптических портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | Соответсвие |
| Возможность установки не менее 12 портов 2/4/8Гбит FC | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Резервный ИП с балансировкой нагрузки | Соответствие |
| Охлаждение по типу спереди назад | Соответствие |
| Возможность использование TOR коммутатора в качестве линейной карты коммутируемой матрицы на полной скорости всех интерфейсов | Соответствие |
| Количество МАС адресов не менее 96 000 | Соответствие |
| Количество VLAN (IEEE802.1Q) не менее 4095 | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Количество групп агрегации каналов не менее 48, количество каналов в группе не менее 8 | Соответствие |
| Количество листов контроля доступа (ACL) не менее 1500 | Соответствие |
| Количество Unicast маршрутов не менее 12 000 | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE802.1AB, IEEE802.1p/DSCP | Соответствие |
| Поддержка не менее 8 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка зеркалирование трафика не менее 4 портов назначения, количество сессий зеркалирования не менее 4 | Соответствие |
| Поддержка статических маршрутов | Соответствие |
| Поддержка IGMP snooping v1/v2 | Соответствие |
| Поддержка RADIUS или TACACS+, SSH v1,v2 | Соответствие |
| Поддержка IEEE 802.1Qbb, IEEE802.1Qaz | Соответствие |
| Поддержка функциональности FCoE коммутатора и FCoE шлюз | Соответствие |
| Поддержка Fibre Channel стандартов, FC скорости порта 2, 4, 8 Гбит/с, типы порта N_Port, VF_Port, FC 3 класс обслуживания, FC-BB-5, FC-BB-E, FIP snooping | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к коммутатору распределения

Для обеспечения отказоустойчивости коммутаторов должно быть два.

| Модульное исполнение типа «Шасси» | Соответствие |
| --- | --- |
| Количество слотов | Не менее 10 |
| Поддержка резервирования подсистем управления и коммутации | Соответствие |
| Наличие выделенного порта управления тип Ethernet | Соответствие |
| Наличие консольного порта управления | Соответствие |
| Наличие порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения | Соответствие |
| Наличие световой индикации состояния шасси/подсистем управления | Соответствие |
| Поддержка функциональности по кластеризации шасси | Соответствие |
| Производительность на слот | Не менее 200 Гбит/с |
| Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 960 |
| Возможность установки в шасси не менее 384 портов SFP стандарта 100FX/1000BASE-X работающих на полной скорости среды | Соответствие |
| Возможность установки в шасси не менее 384 портов стандарта 10/100/1000Base-T RJ45 на шасси | Соответствие |
| Возможность установки в шасси не менее 192 портов 10 Гбит/с | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 1000BASE-SX | Указать нужное количество |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 10/100/1000BASE-T RJ-45 | Указать нужное количество |
| Количество не блокируемых, работающих на полной скорости среды, портов стандарта 10Base-LR | Указать нужное количество |
| Источники питания с балансировкой нагрузки и горячей замены | Соответствие |
| Поддержка АС питания с параметрами 220В | Соответствие |
| Резервирование питания по схеме N+N при полной загрузке шасси любыми интерфейсными картами и картами подсистем управления и обработки | Соответствие |
| Вентиляторы охлаждения с поддержкой переменной скорости вращения в зависимости от температуры | Соответствие |
| Резервирование вентиляторов охлаждения и температурных датчиков | Соответствие |
| Количество сессий для анализа локально или удаленно | Не менее 6 |
| Количество аппаратных очередей | Не менее 8 |
| Поддержка фреймов большой длины (9216 Байт) | Соответствие |
| Количество VLANов | Не менее 4000 |
| Количество VLAN идентификаторов | Не менее 4000 |
| Количество МАС адресов | Не менее 100 000 |
| Количество ARP записей | Не менее 100 000 |
| Объем буфера на порт 10 Gigabit Ethernet | Не менее 256 Мб |
| Объем буфера на порт 1 Gigabit Ethernet | Не менее 25 Мб |
| Поддержка протокола VLAN Registration Protocol (GVRP) | Соответствие |
| Поддержка стандарта IEEE802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Соответствие |
| Поддержка технологии агрегации Ethernet каналов с балансировкой по МАС источнику/назначения | Соответствие |
| Количество портов в агрегационной группе | Не менее 10 |
| Количество агрегационных групп | Не менее 128 |
| Поддержка стандартов IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE802.1s – Multiple Instance Spanning Tree Protocol (MSTP); VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP) | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization; IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging; IEEE 802.3: 10BASE-T; IEEE 802.3u: 100BASE-T; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X; IEEE 802.3ae: 10-Gigabit Ethernet; IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control | Соответствие |
| Поддержка Статической маршрутизации (RFC 1812) | Соответствие |
| Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIP v1/v2 (Стандарты: RFC1058, RFC2453) OSPF v1/v2 (Стандарты: RFC 2328: OSPF v2 (Edge-mode); RFC 1587: OSPF NSSA Option; RFC 1765: OSPF Database Overflow; RFC 2154: OSPF w/Digital Signatures (Password, MD-5); RFC 2370: OSPF Opaque LSA Option; RFC 3623: OSPF Graceful Restart) | Соответствие |
| Возможность поддержки следующих протоколов без аппаратной замены элементов устройства BGP (Стандарты: RFC 1771: Border Gateway Protocol 4; RFC 1965: Autonomous System Confederations for BGP RFC 2796: BGP Route Reflection (supersedes RFC 1966) RFC 1997: BGP Communities Attribute RFC 1745: BGP4/IDRP for IP-OSPF Interaction RFC 2385: TCP MD5 Authentication for BGPv4 RFC 2439: BGP Route Flap Damping RFC 2918: Route Refresh Capability for BGP-4 RFC 3392: Capabilities Advertisement with BGP-4 RFC 2796: Route Reflection RFC 4360: BGP Extended Communities Attribute RFC 4486: Subcodes for BGP Cease Notification message) IS-IS (Стандарты: RFC 1195 Use of Open Systems Interconnection (OSI) IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments (TCP/IP transport only)) | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | Не менее 500 000 |
| Количество L3 Next Hops | Не менее 220 000 |
| Поддержка протокола HSRP или VRRP | Соответствие |
| Поддержка функциональности Filter-based forwarding | Соответствие |
| Поддержка функциональности создания виртуальных маршрутизаторов | Соответствие |
| Поддержка чернового стандарта Draft-ietf-bfd-base-05.txt: Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | Соответствие |
| Возможность поддержки протокола IPv6 | Соответствие |
| Количество IPv6 Unicast маршрутов | Не менее 250 000 |
| Возможность поддержки аппаратного туннелирования: протоколы GRE, MPLS. | Соответствие |
| Количество GRE туннелей | Не менее 2000 |
| Поддержка протоколов многоадресной передачи: Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 IGMP snooping v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка протоколов маршрутизации многоадресной передачи: Protocol Independent Multicast PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, MSDP | Соответствие |
| Количество IPv4/IPv6 Multicast маршрутов | Не менее 120 000 |
| Поддержка входящих и исходящих L2-L4 листов контроля доступа (ACL), а также возможность создания ACL на порту, VLAN, и маршрутизируемом интерфейсе | Соответствие |
| Защита подсистемы управления от атак по типу отказ в обслуживании (DoS) | Соответствие |
| Количество ACL | Не менее 34 000 |
| Поддержка стандартов: RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF) RFC 2475: DiffServ Core and Edge Router Functions | Соответствие |
| Количество полисеров (policers) на шасси | Не менее 2000 |
| Поддержка механизмов управления очередями: Weighted Random Early Drop (WRED) scheduling Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) queuing Strict priority queuing | Соответствие |
| Поддержка классификации множественных полей на L2 – L4) уровнях для постановки в очередь и перезаписи | Соответствие |
| Количество QoS правил | Не менее 34 000 |
| Поддержка HTTP/HTTPs управления | Соответствие |
| Поддержка SSHv2/Secure Copy | Соответствие |
| Поддержка протокола SNMP v1/v2/v3 | Соответствие |
| Поддержка RMON (RFC 2819), Группы 1,2,3,9 | Соответствие |
| Поддержка RADIUS или TACACS+ | Соответствие |
| Поддержка конфигурационного файла ASCII | Соответствие |
| Поддержка резервной конфигурации устройства | Соответствие |
| Поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО | Соответствие |
| Поддержка протоколов NTP, DNS resolver, Syslog | Соответствие |
| Поддержка функциональности DHCP сервера и функциональности DHCP relay с Option 82 | Соответствие |
| Поддержка XML скриптинга | Соответствие |

#### Требования к программно-аппаратному комплексу обеспечения безопасности информации и управления событиями (SIEM), а также системе определения аномалий сетевого поведения (NBAD)

Назначение и функции комплекса аналогичны описанным в разделе 1.1.1.4.

| Тип – программно аппаратный комплекс | Соответствие |
| --- | --- |
| Поддержка не менее 1250 событий в секунду и 25 000 потоков трафика | Соответствие |
| Возможность наращивания системы до поддержки 2500 событий в секунду 50 000 потоков трафика | Соответствие |
| Поддержка территориально распределенной архитектуры | Соответствие |
| Поддержка функциональности: Процессор событий/потоков | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивого режима по типа активный/пассивный | Соответствие |
| Защита событий и потоков с использованием алгоритмов SHA-256 | Соответствие |
| Возможность создания корреляционных правил для определения определенного регулярного события или потока и последующего реагирования | Соответствие |
| Менеджер управления событиями и возможность по расследованию аномальностей, состояния, целей и злоумышленников в сети. | Соответствие |
| Возможность по привязке нормализированного или необработанного события к высоко уровневой или низко уровневой категории | Соответствие |
| Поддержка хранения событий/потоков для исторического анализа | Соответствие |
| Поддержка API для интеграции с третьими системами для организации процессов реагирования на атаки | Соответствие |
| Поддержка приложений: MS SQL, MS IIS, MS AD, MS Exchange Поддержка Операционных Систем: Microsoft, , Linux RedHat | Соответствие |
| Поддержка NetFlow, JFlow, SFlow | Соответствие |
| Поддержка ведущих производителей сетевого оборудования: Juniper Networks, Cisco Systems, Checkpoint, ISS, McAffee | Соответствие |
| Поддержка записей журнала операционных систем/Узлов на базе Microsoft, Unix и Linux | Соответствие |
| Поддержка Журналов Безопасности Межсетевых Экранов, IDS, IPS, VPNов, Сканеров уязвимостей, Антивирусных Шлюзов, Персональных Антивирусов, и UTM устройств | Соответствие |
| Поддержка не менее 200 шаблонов отчетности | Соответствие |
| Резервирование жестких дисков по схеме RAID 5, емкость системы не менее 600 Гбайт | Соответствие |
| Резервирование ИП горячей замены | Соответствие |
| Резервирование системы охлаждения | Соответствие |
| Наличие консольного порта для управления, USB | Соответствие |
| Количество портов 10/100/1000BaseT | Не менее 4 |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

#### Требования к системе управления оборудованием

| Тип – программно аппаратный комплекс | Соответствие |
| --- | --- |
| Резервного источника питания с балансировкой нагрузки | Соответствие |
| Количество поддерживаемых устройств не менее 50 | Соответствие |
| Система управления должна базироваться на архитектуре SOA (Service-oriented architecture) | Соответствие |
| Поддержка WEB 2.0 технологий, и клиент серверной архитектуры | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивого режима по типа активный/активный (матрица приложений) | Соответствие |
| Возможность поддержки Автоматической настройки MPLS ресурсов | Соответствие |
| Возможность поддержки настройки QoS профайлера и планировшика | Соответствие |
| Поддержка автоматического определения сбоев и сбор диагностических данных с телекоммуникационного оборудования | Соответствие |
| Автоматизированное управление инцидентами и модуль инвентарного управления | Соответствие |
| Проактивная система уведомления о багах оборудования, поддержка сканирования сетевых устройств на предмет известных багов производителя | Соответствие |
| Поддержка быстрого развертывания коммутаторов для кампуса или центра обработки данных, элемент менеджер для индивидуального управления устройством, управление на уровне портов коммутатора | Соответствие |
| Блочная настройка устройств на базе шаблонов | Соответствие |
| Поддержка видимости миграции виртуальных машин внутри центра обработки данных | Соответствие |
| Поддержка настройки политик безопасности на маршрутизаторах | Соответствие |
| Управление файлами конфигураций устройств – сохранение и восстановление; поддержка шаблонов | Соответствие |
| Обеспечение централизованного управления коммутаторами и межсетевыми экранами | Соответствие |
| Поддержка Ролей Администраторов | Соответствие |
| Резервирование ИП горячей замены | Соответствие |
| Резервирование жестких дисков по схеме RAID 5 – горячей замены жестких дисков | Соответствие |
| Наличие консольного порта для управления, USB | Соответствие |
| Количество портов 10/100/1000BaseT | Не менее 4 |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

## Тип 2. ЛПУ – Крупный стационар

### Требования к WAN-маршрутизатору

Для обеспечения отказоустойчивости маршрутизаторов должно быть два.

| Тип – аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная конструкция, количество слотов под интерфейсные модули | Не менее 6 |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка WAN модулей - E1 | Соответствие |
| Поддержка инкапсуляций MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), HDLC | Соответствие |
| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000; | Не менее 28 |
| Возможность по увеличению количества портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 до 50 | Соответствие |
| Возможность установки модулей 10GbE SFP+ / 10G Base-T | Соответствие |
| Возможность установки не менее 6 оптических портов Gigabit Ethernet | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта | не ниже – 900 млн. пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 7 Гбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 30 000 |
| Количество одновременных сессий | Не ниже 512 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 900 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Мониторинг и отладка IDP | Соответствие |
| Создание собственных сигнатур | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 100 |
| Количество политик безопаности | Не менее 6 000 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 4000 | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу | Соответствие |
| Поддержка двойного стека протоколов IPv4/IPv6 на межсетевом экране, NAT-PT | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания с балансировкой нагрузки | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Поддержка MPLS: L2VPN (VPLS), L3 VPN, LDP, RSVP | Соответствие |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

### Требования к коммутатору доступа

| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 с поддержкой стандарта IEEE802.3af (15.4 watts Class 3 PoE ) | 48,или 24 |
| --- | --- |
| Количество оптических портов SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet, 850nm передача до 550м MMF | Не менее двух |
| Количество поддерживаемых мас адресов | Не менее 8 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) | Не менее 1 000 |
| Коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4 | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

### Требования к коммутатору распределения

| Количество портов для установки оптически трансиверов SFP стандарта Gigabit Ethernet | Не менее 24 |
| --- | --- |
| Количество оптических портов SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet, 850nm передача до 550м MMF | Указать необходимое количество |
| Наличие выделенного порта управления тип Ethernet | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, с балансировкой нагрузки и «горячей заменой» | Соответствие |
| Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 16 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) | Не менее 6 000 |
| Коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов RIP v1/v2, OSPF, HSRP или VRRP, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED c VoIP интеграцией | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Возможность установки сменных модулей с поддержкой технологии 10 Gigabit Ethernet | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | Не менее 16 000 |
| Количество IPv6 Unicast маршрутов | Не менее 2 000 |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Возможность резервирования встроенного блока питания с помощью второго встроенного блока питания или внешнего источника питания | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивой технологии стекирования коммутаторов, поддержка до 10 коммутаторов в одном стеке, производительность шины стекирования не менее 120 Гбит/с | Соответствие |
| Производительность коммутатора | Не менее 88 Гбит/с |
| Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 65 |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

## Тип 3. ЛПУ – стационар

### Требования к WAN-маршрутизатору

Для обеспечения отказоустойчивости маршрутизаторов должно быть два.

| Тип – аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Модульная конструкция, количество слотов под интерфейсные модули | Не менее 4 |
| Количество портов Ethernet 10/100/1000 | Не менее 16 |
| Поддержка не менее трех WAN модулей - E1, Serial, ADSL, G.SHDSL, SFP | Соответствие |
| Поддержка инкапсуляций MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), HDLC | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта | не ниже – 120 тысяч пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 1 Гбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 4 000 |
| Количество одновременных сессий | Не ниже 5 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 200 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 20 |
| Количество политик безопаности | Не менее 4000 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 500 | Соответствие |
| Поддержка DHCP сервера | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу | Соответствие |
| Поддержка NAT-PT для IPv6 | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Поддержка MPLS: L2VPN (VPLS), L3 VPN | Соответствие |
| Наличие консольного порта | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

### Требования к коммутатору

| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 с поддержкой стандарта IEEE802.3af (15.4 watts Class 3 PoE ) | 48, 24 или 12 |
| --- | --- |
| Количество поддерживаемых мас адресов | Не менее 8 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков контроля доступа) | Не менее 1 000 |
| Коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4 | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

## Тип 4. ЛПУ, ФОМС и другие учреждения уровня субъекта Федерации

### Требования к WAN-маршрутизатору

Для обеспечения отказоустойчивости маршрутизаторов должно быть два.

| Тип – аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Количество портов Ethernet 10/100/1000 | Не менее 8 |
| Поддержка не менее двух WAN модулей - E1, Serial, ADSL, G.SHDSL | Соответствие |
| Поддержка инкапсуляций MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), HDLC | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта | не ниже – 120 тысяч пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 900 Мбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 2 000 |
| Количество одновременных сессий | Не ниже 90 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 100 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 20 |
| Количество политик безопаности | Не менее 2000 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 100 | Соответствие |
| Поддержка DHCP сервера | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу | Соответствие |
| Поддержка NAT-PT для IPv6 | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Поддержка MPLS: L2VPN (VPLS), L3 VPN | Соответствие |
| Наличие консольного порта | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Возможность установки в шкаф 19" | Соответствие |

### Требования к коммутатору

| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 с поддержкой стандарта IEEE802.3af (15.4 watts Class 3 PoE ) | 48, 24 или 12 |
| --- | --- |
| Количество поддерживаемых мас адресов | Не менее 8 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) | Не менее 1 000 |
| Коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4 | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

## Тип 5. МАЛОЕ ЛПУ, АПТЕКА

### Требования к WAN-маршрутизатору

| Тип – аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Количество портов LAN Ethernet 10/100 | Не менее 8 |
| Наличие WAN модулей - E1, Serial, ADSL , G.SHDSL, SFP | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта | не ниже – 60 тысяч пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 180 Мбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 2 000 |
| Количество одновременных сессий | Не ниже 30 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 50 Мбит/с |
| Производительность сетевого антивируса | Не ниже 10 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| Обновлений сигнатурIDP логирование | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак | Не менее 6000 |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 10 |
| Количество политик безопасности | Не менее 500 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 10 | Соответствие |
| Поддержка DHCP сервера | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMP, OSPF, RIPng, DHCP, NAT-PT для IPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа зоны безопасности (сети); Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF;ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Наличие консольного порта | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| ;Возможность установки в шкаф 19". | Соответствие |

## Тип 6. Одиночное рабочее место, подключаемое через интернет

### Требования к WAN-маршрутизатору

| Тип – аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Количество портов LAN Ethernet 10/100 | Не менее 5 |
| Наличие WAN модуля - ADSL | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта | не ниже – 60 тысяч пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 180 Мбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 2 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 20 Мбит/с |
| Производительность сетевого антивируса | Не ниже 20 Мбит/с |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак | Не менее 6000 |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 3 |
| Количество политик безопасности | Не менее 200 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 10 | Соответствие |
| Поддержка DHCP сервера | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMP, OSPF, RIPng, DHCP, NAT-PT для IPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF; ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Наличие консольного порта | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Возможность крепления устройства на стене | Соответствие |

## Тип 7. Одиночное рабочее место, подключаемое через интернет

### Требования к WAN-маршрутизатору

| Тип – аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Количество портов LAN Ethernet 10/100 | Не менее 5 |
| Наличие WAN модуля - ADSL | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта | не ниже – 60 тысяч пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 180 Мбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 2 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 20 Мбит/с |
| Производительность сетевого антивируса | Не ниже 20 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 3 |
| Количество политик безопасности | Не менее 200 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 10 | Соответствие |
| Поддержка DHCP сервера | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMP, OSPF, RIPng, DHCP NAT-PT для IPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF; ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Наличие консольного порта | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Возможность крепления устройства на стене | Соответствие |

# VII. Требования к производителю сетевого оборудования

Все оборудование должно поставляться с годовым контрактом на обслуживание, куда должны входить следующие услуги:

- замена оборудования, в случае выхода из строя по вине производителя

- доступ к новым версиям ПО для оборудования, а также сопутствующей продуктовой документации

- доступ к базе знаний по продуктам производителя

- доступ к службе технической поддержки 24 х 7 х 365

На оборудование, в котором присутствует функциональность, которая требует обновления сигнатур безопасности, необходимо указать годовую подписку.